## Slide 1
AI 기반 지하철 혼잡도 분석 및 임산부석 안내 시스템 · 2차 개발 착수 브리핑
스마트 지하철
해부도
웹캠이 객차 안 사람 수를 세고, LED 색이 바뀌고, 임산부석이 비었는지까지 — 이 열차 모형이 주고받는 JSON 한 줄까지 그대로 열어봅니다.
Next.js
FastAPI
MySQL
YOLOv8n · OpenCV DNN
Raspberry Pi 5
1차 완성본(Mock 하드웨어) 기준 · 2차 개발(라즈베리파이 5 실기기 연동 + 보안 점검) 착수 전 필독 자료

## Slide 2
02 / 13
CAST
이 시스템은 사실, 오감을 나눠 가진 팀입니다
사람이 눈으로 보고 · 뇌로 판단하고 · 손으로 움직이듯, 이 시스템도 5개 부품이 역할을 하나씩 나눠 맡습니다.
🖥
얼굴
Frontend · Next.js
1호차는 진짜, 2호차는 사실 장식이에요
🧠
뇌
Backend · FastAPI
인원 수로 혼잡도를 즉시 판단해요
📓
공책
Database · MySQL
장치 4개의 상태와 이력을 적어요
👁
눈
Vision · YOLOv8n
사람 수만 세요, 얼굴·자세는 안 봐요
⚡
손
Hardware · Pi 5
LED 3색과 컨베이어를 움직여요
지금부터 한 명씩, 그리고 이들이 나누는 대화를 하나씩 살펴봅니다.

## Slide 3
03 / 13
SYSTEM MAP
누가 누구에게 말을 거나요?
Frontend
Next.js 관제 대시보드
Backend
FastAPI (router.py 한 장)
Database
MySQL
Vision 클라이언트
웹캠 PC · 독립 프로세스
Raspberry Pi 5
아직 없음 · 2차 개발 시작점
WebSocket + REST(JSON)
저장 / 조회
POST vision/events
desired-state 계약(완성)
다른 팀들과 달리 이 팀은 라우터를 폴더로 나누지 않고, backend/iot/router.py 한 장에 IoT·비전 엔드포인트를 전부 모아뒀어요.

## Slide 4
04 / 13
FRONTEND
🖥
얼굴 — 1호차는 진짜, 2호차는 장식
Next.js · TypeScript · Tailwind CSS — TrainCarView.tsx
1호차(REAL-TIME): 실제 YOLO 인원수, 혼잡도 배지, LED 색상, 임산부석 상태 — 전부 실시간 장치 값과 연결돼 있어요.
2호차(STATIC PLACEHOLDER): '2명 · 여유 · 비어 있음' — 이 숫자는 백엔드 코드에 그대로 하드코딩된 장식용 데이터예요.
임산부석 카드에서 '착석 시뮬레이션/기립' 버튼으로 압력센서 값을 직접 흉내낼 수 있어요.
GET /api/v1/train/status 응답 일부
{ "next_car": { "car_number": 2,
"person_count": 2, // 항상 고정값
"congestion_level": "여유" } }

## Slide 5
05 / 13
BACKEND
🧠
뇌 — 인원 수 하나로 혼잡도를 결정
FastAPI · backend/iot/router.py 한 파일(prefix /api/v1) — trigger_service.py가 아예 없어요
혼잡도 판정이 라우터 함수 안에 바로 들어있어요 — receive_vision_event()가 count를 보고 즉시 결정해요.
같은 기준값이 두 곳에 따로 적혀 있어요 — 백엔드와 vision/main.py가 각자 복사해서 갖고 있어요(둘 다 고쳐야 함).
혼잡도 판정 (두 파일에 중복)
if count <= 2: 여유 / GREEN
elif count <= 5: 보통 / ORANGE
else: 혼잡 / RED

## Slide 6
06 / 13
DATABASE
📓
공책 — 임산부석은 원래 계획에 없었어요
MySQL — 4개 테이블: devices · sensor_readings · control_log · vision_events
led_congestion
혼잡도 안내 LED
motor_conveyor
배경 이동 컨베이어
cam_subway
객차 Pi Camera 3
sensor_seat_pressure
임산부석 압력센서
주의 솔직 고백: PRD가 직접 밝힌 사실: 임산부석 압력센서는 '사용자 추가 요구사항'이에요 — 원래 개발 계획서엔 없었는데 팀이 나중에 더한 기능이라고 PRD 자체에 적혀 있어요. 역 검색·방향 선택·ETA·컨베이어 시뮬레이션 API는 PRD에만 있고 실제 코드엔 없어요.

## Slide 7
07 / 13
VISION
👁
눈 — 사람 수만 세는 눈이에요
OpenCV DNN(cv2.dnn) + YOLOv8n(ONNX) — 'Zero-Dependency'를 표방, onnxruntime도 mediapipe도 없어요
COCO 클래스 0(사람)만 세요 — 누가 임산부인지, 무엇을 들고 있는지는 전혀 몰라요.
웹캠이 없으면 가상 객차 화면으로 전환돼요 — +/-로 승객 수를 최대 12명까지 직접 조절할 수 있어요.
인원수가 바뀌거나, 2.5초가 지나면 다시 한 번 보고해요(하트비트).
vision/main.py → backend
POST /api/v1/vision/events
{ "event_type": "person_count",
"detected": true, "count": 4 }

## Slide 8
08 / 13
HARDWARE
⚡
손 — 아직 손이 없어요
라즈베리파이 5 · gpiozero(2차 목표) · 지금은 백엔드 내장 Mock
pi/ 폴더엔 .env.example뿐이에요 — pi/main.py는 아직 없어요.
Mock은 액추에이터 반응에 50ms 지연을 흉내내고, 압력센서는 착석 시 68~72kg, 비었을 때 0~0.4kg 범위로 값을 흔들어요.
GPIO 핀 번호는 PRD에도 [미정]으로 남아있어요 — 진짜로 아직 아무도 정하지 않았어요.
pi/.env.example
BACKEND_URL=http://192.168.0.100:8000
DEVICE_API_KEY=your_secret_device_api_key_here
GPIOZERO_PIN_FACTORY=lgpio

## Slide 9
09 / 13
연동의 규칙
다섯 부품이 대화하는 공용어 : REST API + JSON
REST API는 '식당 메뉴판'과 같아요 — 정확한 이름(URL)과 주문서 양식(JSON)만 지키면 음식이 나옵니다.
X-Device-Api-Key — 다른 팀과 대소문자까지 동일해요.
임산부석 시뮬레이션 요청
POST /devices/sensor/pressure-simulate
{ "occupied": true,
"pressure_val": 71.5 }
주의 솔직 고백: 엔드포인트 10개 중 딱 2개만 이 출입증을 검사해요. 심지어 라즈베리파이용인 GET desired-state조차 지금은 인증이 없어요 — 2차 개발에서 반드시 고쳐야 할 보안 구멍이에요.

## Slide 10
10 / 13
TRIGGER RULES
사람 수 하나가 LED 색을 정해요
🙂 인원 0~2명
🟢 '여유' · LED GREEN
😐 인원 3~5명
🟠 '보통' · LED ORANGE
😣 인원 6명 이상
🔴 '혼잡' · LED RED
🤰 임산부석 압력 감지
📟 '사용 중' / '비어 있음' 실시간 갱신

## Slide 11
11 / 13
MOCK ↔ 실기기
스턴트 대역 배우 — DeviceProvider 패턴
대본(백엔드 코드)은 '누가' 연기하는지 몰라요 — 정해진 4개 동작만 똑같이 해내면 됩니다.
모두가 지키는 4개의 동작
체크 get_device_status()
체크 set_actuator_state()
체크 read_sensor_value()
체크 get_all_statuses()
지금은 MockDeviceProvider(가짜 배우)가 4개 장치 전부를 연기 중이에요. hardware_provider.py는 아직 없어서 DEVICE_MODE를 바꿔도 조용히 Mock으로 되돌아갑니다.
지금 상태 스냅샷 (정직 버전)
LED·컨베이어
Mock 중(50ms 지연 흉내)
사람 수 감지
YOLOv8n 진짜 작동 중
임산부석 압력
버튼 시뮬레이션
라즈베리파이 코드
아직 없음
2호차 데이터
100% 하드코딩

## Slide 12
12 / 13
다음 미션
여러분이 이어받을 4가지 과제
A
라즈베리파이 5 실기기 전환 + GPIO 확정
PRD에도 없는 GPIO 핀을 팀이 직접 정하고 pi/main.py를 새로 작성합니다.
부록C · 03 핸드오버 가이드 과제 A
B
보안 구멍부터 메우기(최우선)
GET desired-state를 포함해 나머지 8개 엔드포인트에도 X-Device-Api-Key 검사를 추가합니다.
backend/iot/router.py
C
임산부석 실제 압력센서 연동
지금 버튼으로 흉내내는 값을 실제 압력센서 측정값으로 교체합니다.
03 핸드오버 가이드 과제 B
D
PRD 계획 기능 선별 구현
역 검색·방향 선택·ETA 중 발표에 필요한 것만 골라 실제로 구현합니다.
PRD 4장 F-05~F-08
체크 주목할 점: 새 AI 채팅을 열 때마다 docs/03-2차개발-생성형AI-핸드오버-가이드.md의 '시스템 프롬프트'부터 붙여넣으세요.

## Slide 13
13 / 13
다음 행선지
막히면, 여기부터
역할 | 먼저 | 필수 | 필요할 때
팀 전원 | 부록G 슬라이드 | 01, 02 | 부록A, 부록B, 부록F
백엔드 · DB | 부록G | 01, 02 | 부록C, 부록D
프론트엔드 | 부록G | 01, 02 | 부록C(3·7장)
라즈베리파이 | 부록G | 01, 02 | 부록E → 부록C
영상인식 | 부록G | 01, 02 | —
오늘 확인한 것 — 4개 부품, 하나의 대화 규칙(REST + JSON), 그리고 아직 메워야 할 보안 구멍 하나. 이제 코드를 열어보세요.
🖥
🧠
📓
👁
⚡